## Slide 1
AIRTfinder関連の開発メモ 沖田博文 2012年5月1日
(1) AIRTfinder.1.1.tar.bz2を解凍して出来るAIRTfinder/を以下において下さい。
/program/AIRT40/
$ tar jxvf AIRTfinder.1.1.tar.bz2
$ cp –rp AIRTfinder/ /program/AIT40/.
ちなみにここにファインダー望遠鏡のフォーカスを動かすソフト
/program/AIRT40/focus
があるはずです
(2) 基本的にシェルスクリプトを実行して下記の動作を実行します。
・背景の暗い星でフォーカスを合わせる
/program/AIRT40/AIRTfinder/AIRTfinder_focus.sh
・視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決める
/program/AIRT40/AIRTfinder/AIRTfinder_exposure.sh
・視野内で最も明るい天体を視野中心に導入する
/program/AIRT40/AIRTfinder/AIRTfinder_pointing.sh (注：未完成)
(3) これらスクリプトはsextractorを共通して使います。sextractor関連は
/program/AIRT40/AIRTfinder/sextractor/
に入れています。default.sex等もここにあります。

## Slide 2
背景の暗い星でフォーカスを合わせるスクリプト
フォーカス移動
10secで撮像
天体検出
FWHMのメジアン
フォーカス移動
0.3mmずつ
11枚撮像
focus*.fits
(1)フォーカスを0.3mmずつ変更して
11枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像毎のFWHMのmedianを
計算
(4)最小二乗法でフォーカス位置を
調べる。撮像した11コマの範囲
にベストフォーカスがあればそ
の値に移動、なければフォーカ
スを大きく動かして(1)-(4)を繰り
返す（最大10回）
(5)ベストフォーカスが得られた後、
その位置で撮像・保存
オンフォーカスで撮像
AIRTfinder_focus.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
best_focus.awk
command.focus
best_focus_gnuplot.awk
best_focus.plt
フォーカス位置計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
focus
night_exposure
on_focus.fits
終了
最大10回
繰り返し
赤字：実行時に必要なファイル
log.focus
フォーカスが合うとon_focus.fitsを取得して戻り値0、
決まらない場合は戻り値1で終了

## Slide 3
視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決める
(1)露出0.121, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2,
6.4, 12.8, 25.6secで撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像のFWHMのメジアン、
FWHMの最大値からサチってい
ないかチェック
(4)サチっていない最大の露出時間
を最適な露出時間と決定
(5)最適な露出時間が得られた後、
その露出時間で撮像・保存
露出を変え撮像
天体検出
FWHMのメジアン
FWHMの最大値
9枚撮像
最適露出で撮像
AIRTfinder_exposure.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
best_exposure.awk
current.exposure
best_exposure_gnuplot.awk
best_exposure.plt
サチらない最大露出を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
終了
best_exposure.fits
log.exposure
露出時間が決定できればbest_exposure.fitsを取得して戻り値0、
決まらない場合は戻り値1で終了
露出時間を記録しておくファイルAIRTfinder_pointing.shで使用する

## Slide 4
視野内で最も明るい天体を視野中心に導入する
(1)決定したフォーカス位、露出時
間で5枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像の最輝星のX, Yのmedian
を求める
(4)視野中心と比較し、移動量を計
算
(5)AIRT40へコマンド送信して目標
天体が視野中央になるよう繰
り返す（最大10回）
(6)視野中央に導入完了後、撮像
(7)最後にSinc
撮像
天体検出
FWHM最大の
(X,Y)
5枚撮像
視野中心と比較
AIRTfinder_pointing.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
current_pointing.awk
current.pointing
tmp.pointing
current_pointing.plt
最輝星のmedian位置を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
current.exposure
望遠鏡の駆動
command.pointing
original. pointing
最大10回
繰り返し
視野中心で撮像
on_point.fits
終了、Sincコマンド送信
command_pointing.awk
command.pointing
log.pointing
sinc
視野中心に導入できればon_pointing.fitsを取得して戻り値0、決まらない場合は戻り値1で終了
視野中心座標の定義ファイル

## Slide 5
2012年5月1日 沖田 → 小山
以下の作業を昭和基地でお願いします。
望遠鏡コマンドの確認
  LinuxからTCP/IP経由でコマンドをWindowsに送って望遠鏡を動かせると聞いていますが、具体的にどう動かすか教えてください。
  たとえば、
  MoveE
  コマンドを送りたい場合、Linuxではどういうコマンドを書けばそれは可能ですか？
(2) sleepコマンドの確認
  AIRT40を動かすパソコンは”zao”だと思うのですが、このLinuxで
  $ sleep 1.5
  としたときに、何秒スリープするか調べてください。というのも、sleepコマンドは元々整数値しか引数に取らないのですが、最近のlinuxでは小数点以下も正しく認識するので、ようは”zao”が小数点以下を認識するかどうか確かめて欲しいのです。
(3) ファインダーに2等星より明るい天体を入れてAIRTfinder_focus.sh、AIRTfinder_exposure.shの順番で実行
  現段階ではスクリプト実行中頻繁にgnuplotが絵を描く設定にしています。ターミナルに戻ってEnterキーを押さないと先に進みません、注意してください。うまく走らない、またピントや露出の決定がおかしいようならターミナルに帰ってくる内容をすべてコピーして私に送って下さい。またfocus/log.focus、exposure/log.exposureも送って下さい。
  以上。