## Slide 1: 「第5回可視赤外線観測装置技術ワークショップ」 「第35回天文学に関する技術シンポジウム」合同セッション 「次世代望遠鏡セッション」 「ＡＬＭＡ受信機開発・製造・その次」
藤井 泰範
国立天文台 先端技術センター研究技師
and
ATC受信機チーム

## Slide 2: 概要
イントロダクション
  電波と光
  アルマ望遠鏡
バンド4，バンド8，バンド10受信機
その次

## Slide 3: 電波と光
光
X線
文部科学省
「一家に１枚光マップ」よりhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/04/08040301.htm
ALMA Band4
(150GHz 2mm)
ALMA Band8
(450GHz 0.7mm)
ALMA Band10
(900GHz 0.35mm)

## Slide 4: 波と粒子
電波
光
X線

## Slide 5: 受信機と検出器
Eg＝0.23eV(InSb)
λc<5.5um
fg =700GHz (Nb)
λc>４３０um

## Slide 6: ヘテロダイン受信機
アンテナ
観測信号 FRF
基準信号 FLO
局部発信器
ミクサ
中間周波信号 FIF=｜FRF-FLO ｜
増幅器
分光計
（フィルターバンク、音響光学型分光計、自己相関型分光計）

## Slide 7
分光計
（フィルターバンク、音響光学型分光計、自己相関型分光計）
分光
望遠鏡
スリット
コリメーター
分散素子
カメラ
検出器

## Slide 8: 部品
・MEMSミラー
・モスアイ反射防止構造
・メタルメッシュフィルタ
東北大 光マイクロシステムグループHPより
半導体加工技術を応用して微細加工を行う
マイクロマシニング
ミクロンオーダーの構造

## Slide 9: 電波受信機の特徴 金属加工可能なサイズ
405-430 GHz
430-455 GHz
455-480 GHz
Input
Terminator
Terminator
Terminator
Terminator
Filters
90 degree hybrid couplers
およそ8mm
およそ8mm
280um
560um

## Slide 10
380GHｚ
420GHｚ

## Slide 11: -補償光学の基本- 成り立ちと基本構成
バブコックが1953年に提唱
天体望遠鏡では、大気による像劣化の改善
フィードバック制御(負帰還補償) ：左図参照
  波面センサーで誤差測定
  可変形鏡で誤差補正
図は国立天文台ウェブサイトより

## Slide 12: 干渉計の原理
天体からの信号
電磁波の経路の差:
相関器は二つの電波が合致する を探す。これがわかれば、 角度 、天体位置がわかる。
別の天体は異なる をもつ。
が大きいと、小さな も 測れる。 → 角度分解能が良くなる。
Field of View

## Slide 13: アルマ望遠鏡：人類の新しい目
南米・チリに建設。日本＋台湾＋韓国、北米、欧州の国際協力。
66台のアンテナを最大16.5kmの範囲に展開し、巨大な望遠鏡を実現。
これまでの電波望遠鏡に比べて、感度・分解能ともに100倍！
Credit: Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計

## Slide 14
電波で見た馬頭星雲
(カリフォルニア工科大学サブミリ波天文台)
光で見た馬頭星雲
(欧州南天天文台)

## Slide 15
銀河の誕生と進化 138億年前のビッグバン以降、いつごろ どんな規模で銀河が生まれたのか？
惑星系の誕生 多様な惑星系の起源は？
宇宙における物質進化 生命起源関連物質はどれくらいあるか？
Credit: ESO/C. Malin
Credit: ESO/L. Calçada NASA/JPL-Caltech/WISE Team
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nienke van der Marel

## Slide 16: 視力2000を達成！
おうし座HL星を取り巻く塵の円盤
円盤にいくつもの隙間が見える。
惑星が成長している証拠？
「視力2000」で見る惑星の誕生現場
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

## Slide 17: これまでの観測との比較
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
分解能：0.035秒角
CARMA
W. Kwon et al. ApJ (2011)
“Resolving the Circumstellar Disk of HL Tauri at Millimeter Wavelengths”
分解能：0.15秒角（1.3 mm）
最大基線長２Km
分解能：0.035秒角（1.3 mm）

## Slide 18: アルマシステム
１．電波を集める
宇宙からの電波を、アンテナの主反射鏡（パラボラの皿）で反射し、副反射鏡（皿の突起部分）で収束して、アンテナ下部へ送る。
２．電波を受信する
収束した超高周波の電波を、超伝導素子を用いた受信機で受け、扱いやすい低周波数（4-12GHz）に変換して増幅する。
３．受信信号を光で送る
増幅された電波信号をデジタル信号に変換し、光ファイバーを用いて超高速（6 テラビット毎秒）で信号を伝送する。
４．信号を干渉させる
各アンテナから光ファイバーで送られてきたデジタル信号を超高速で相関処理し、天体の明るさ、位置、速度などの情報を引き出す。
Credit:マブチデザインオフィス

## Slide 19
バンド４ バンド８ バンド１０受信機

## Slide 20
 | バンド4受信機 | バンド8受信機 | バンド10受信機
観測(RF) 周波数・波長 | 125-163GHz 2.0mm | 385-500GHz 0.7mm | 787-950GHz 0.35mm
受信方式 | ヘテロダイン SSB |  | ヘテロダイン DSB
雑音温度仕様 ・帯域の80％ ・帯域の100% | SSB雑音温度 51K （量子雑音の3倍）以下 82K（量子雑音の5倍） 以下 | SSB雑音温度 196K (4倍)以下 292K(6倍) 以下 | DSB雑音温度 230K （5倍）以下 344K(7.5倍) 以下
カートリッジの直径 外観 | Φ140 | Φ170 | Φ170
サイドバンド分離型
超伝導ミクサ
導波管型偏波分離器(OMT)
コルゲートホーン
4 Kステージ
15Kステージ
110Kステージ
4K冷却光学系
DSB超伝導ミクサ
ワイヤグリッド

## Slide 21
 | バンド4受信機 | バンド8受信機 | バンド10受信機
観測(RF) 周波数・波長 | 125-163GHz 2.0mm | 385-500GHz 0.7mm | 787-950GHz 0.35mm
各ステージ温度 | 110K / 15K / 4K (-163℃ / -258℃ / -269℃) |  | 
超伝導素子材料 | Nb/AlOx-Al/Nb |  | Nb/AlOx-Al/Nb NbTiN/SiO2/Al
SISチップの大きさ 幅x 長さ x 厚み | 0.4mm x 4mm 厚み200um | 0.13mm x 2.5mm 厚み60um | 0.09mm x 1.5mm 厚み40um
光学系の場所 | 常温 | 冷却 | 
鏡の枚数 | 平面鏡1枚 楕円鏡1枚 | 楕円鏡1枚 | RF用楕円鏡2枚 LO用楕円鏡2枚
コルゲートホーン | 0.34mm x440um | 0.09mm x182um | 0.054mm x 83um
偏波分離方式 | OMT（Ortho-Mode Transducer） |  | ワイヤグリッド
中間(IF) 周波数 x 出力数 | 4-8GHz x 4本 |  | 4-12GHｚ x 2本

## Slide 22: 受信機 生産台数

## Slide 23: ALMA受信機開発
重点領域開発
ATC-ALMA
先端技術センター 組織図
2012年11月

## Slide 24: ALMA受信機開発 その次

## Slide 25: ALMA受信機保守
保守と言っても定期的なメンテナンスが必要な機器では無いので、不具合対応がメインになります

## Slide 26: BAND4, 8, 10 修理実績

## Slide 28
不具合台数内訳
初期不良：設計不備により発生する不良。対処済みの受信機には同じ問題は生じない（はず）
経年変化：部品交換にて対応

## Slide 30
ALMA受信機保守の今後
・アルマに納品した受信機の内3年半で34台の受信機を修理した（年10台平均）
・内訳として初期不良の内、製作中に判明した「初期不良」に関しては設計を見直すことにより対処が済んでいて、今後初期不良として改修を行わなければいけない受信機は減少していく
・偶発故障の多いBand10においては故障を起こしやすいロットの特定が済んでいるため、故障しにくい方に順次交換が進んでおり、こちらも残り台数が少ない
・よって今後の修理台数は減少して落ち着いていくことになるが、保守の技術・要員を確保するためにも他の受信機開発・協力を行いつつ技術の継承を行っていく

## Slide 31: 望遠鏡受信機開発
NRO FOREST
  SISミクサ評価
  CLNA電源開発
ASTE
  DASH345改修
  ASTE Band8（Band8 QM）改修
  3カートリッジデュア開発
他望遠鏡対応
  名古屋大学 NANTEN2 開発支援
デュア内部
測定装置（中央の四角の部分がデュア）
2SBミクサ
（2SBユニット＋
左右にミクサ）
CLNA
アイソレータ
（アルミアングルの下）
ホーン
41mm
「天文学における技術シンポジウム」 2015/12/10 9：20より飯塚さんが報告します
「野辺山45m電波望遠鏡に搭載のFOREST受信機用超伝導（SIS）ミクサの性能測定」

## Slide 32: 望遠鏡受信機開発
NRO FOREST
  SISミクサ評価
  CLNA電源開発
ASTE
  DASH345改修
  ASTE Band8（Band8 QM）改修
  3カートリッジデュア開発
他望遠鏡対応
  名古屋大学 NANTEN2 開発支援

## Slide 33: 望遠鏡受信機開発
NRO FOREST
  SISミクサ評価
  CLNA電源開発
ASTE
  DASH345改修
  ASTE Band8（Band8 QM）改修
  3カートリッジデュア開発
他望遠鏡対応
  名古屋大学 NANTEN2 開発支援
DASH345
ASTE Band8

## Slide 34: 望遠鏡受信機開発
NRO FOREST
  SISミクサ評価
  CLNA電源開発
ASTE
  DASH345改修
  ASTE Band8（Band8 QM）改修
  3カートリッジデュア開発
他望遠鏡対応
  名古屋大学 NANTEN2 開発支援
1段目ステージ
(110K) Al1050
2段目ステージ
(15K) OFCu
3段目ステージ
(4K) OFCu
冷凍機
輻射シールド OFCu
内側から15K,110K
センターピラー
サーマルリンク
「天文学における技術シンポジウム」
ポスター発表でより佐藤さんが報告します
「ASTE新３カートリッジデュワーの冷却性能試験」

## Slide 35: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
開発の概要
アルマ望遠鏡に未搭載のバンド1と2受信機の開発が国際共同で推進されています。
・バンド1
周波数帯:35-50 (52) GHz
参加国：台湾, アメリカ、カナダ, チリ, 日本
・バンド2
周波数帯:67-90 GHz
参加国：アメリカ、日本
どんな研究・技術が必要？
コンパクトな光学系設計、半導体技術

## Slide 36: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
コルゲートホーン
vs
テラヘルツビームの測定(世界初！)
1.47 THzでの測定結果 (波長は0.2mm!)
バンド１と２：
波長が長いため、 一般には部品が 大きくなる。
新技術が必要！
d
ALMA バンド | d (mm)
バンド1 (35-50 GHz) | 0.900
バンド2 (67-90 GHz) | 0.432
バンド10 (787-950 GHz) | 0.054
バンド11 (1250-1550 GHz) | 0.034 (!)
レンズ光学系

## Slide 37: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
「天文学における技術シンポジウム」
2015/12/10 15：10より 金子さんが報告します
「40GHz帯コルゲートホーンの試作」

## Slide 38: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
全ニオブミキサ (700 GHz以下)
バンド 11ミキサ (目標)
サファイヤ基板
アルミ
単結晶ニオブ
SiO2
窒化ニオブ(NbN)接合
石英基板
ニオブ接合
SiO2
石英基板
ニオブ(Nb)接合
SiO2
窒化ニオブチタン(NbTiN)
アルミ
バンド10ミキサ (700-1000 GHz)
新たなデバイス開発
数ナノメートル厚を制御 (10-9 メートル)
1 μm径以下 (10-6 メートル)
新しい材料
新しいSIS接合の開発
500nm
新しい高精度加工方法の導入
深堀ドライエッチング
幅x厚み：数十マイクロメートル(μm)
20 μm
0.5 mm
SIS接合

## Slide 39: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
マルチバンド技術の導入

## Slide 40: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
450GHz
SISミクサ
3-22 GHz drop-in Low Noise Amplifier

## Slide 41: 先端受信機開発
Band1 Band2
  光学系設計
  40GHz帯コルゲートホーン試作
Band １１
  デバイス
WideBand
  RF wide band
  IF wide band
Multi Beam
  概念検討
A
B
A
B
マルチビーム受信機の世界的開発状況
マルチビーム用光学系の設計

## Slide 42: まとめ
国立天文台 先端技術センターではアルマ望遠鏡にバンド4、バンド8、バンド10受信機を計２１９台製造した。
各受信機開発チームは一つの受信機チームとして改組され、アルマ受信機の保守を行うとともに、他の望遠鏡開発や、先端受信機開発を行っている。