## Slide 1: Subaru/RAVENのon-sky観測データを用いた トモグラフィック再構成行列の推定
東北大学修士2年 山崎 公大
秋山 正幸（東北大学）、大野 良人（東北大学）、
大屋 真（国立天文台）
2015/12/8
第5回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ
於 東北大学

## Slide 2: TMTプロジェクトにおける広視野補償光学
TMT 第1期観測装置
IRIS (InfraRed Imaging Spectrograph) ⇒ 撮像+面分光 with AO（NFIRAOS）
IRMS(Infrared Multi-slit Spectrograph) ⇒ 広視野多天体分光 with AO（NFIRAOS）
TMT 第2期観測装置
IRMOS(InfraRed Multi-Object Spectrograph) TMT-AGEプロジェクト
地表層補償光学(GLAO)+ 多天体補償光学(MOAO) + IFU
ビクトリア大学、国立天文台ハワイ観測所のチームと共同で研究
視野10分角

## Slide 3: 広視野補償光学
GS
WFS
トモグラフィーの手法により大気揺らぎを3次元的に補正
広視野での補正が可能に
Anisoplanatism
More GSs!!
⇓
Laser Guide Star
(LGS)

## Slide 4: RAVEN
ビクトリア大学（カナダ）を中心に東北大学、国立天文台ハワイ観測所が協力
MOAO（多天体補償光学）の実証実験装置
2014年5月,8月、2015年6月にon-sky観測を実施 ＠すばる望遠鏡
AOシステム | MOAO
観測装置 | IRCS
サイエンス チャンネル数 | 2
波面センサー(WFS) | 3NGS + 1 on-axis LGC
Field of Regard | 3.5 arcmin
Science Field 視野 | 4 arcsec
Ensquared Energy(EE) | >30% (140mas ,H-band)
Throughput | AO188の80％
WFS限界等級 | R<14
RAVEN仕様

## Slide 5: RAVEN システム概要
ガイド星（NGS3個＋LGS1個）
サイエンスターゲット2天体
シャックハルトマン波面センサー（WFS） ⇒ 波面slopeの測定
トモグラフィー推定 ⇒ 可変形鏡（DM）で補正 => 分光/撮像（IRCS）

## Slide 6: 大気揺らぎの推定
３つの開ループWFSの測定値からサイエンスターゲット方向の大気揺らぎを導く行列の作成
3 OL-WFS
slope
サイエンスパスに対する
位置合わせ（回転等）
キャリブレーション
層ごとに揺らぎの
内挿・補間
揺らぎの高度分布仮定
望遠鏡上空の大気を断層化
全層足し合わせ
3次元的波面推定
＝トモグラフィ―
波面再構成
CL-WFS
phase
トモグラフィック波面再構成
トモグラフィック波面再構成行列

## Slide 7: 性能シュミレーション
RAVENのBaseline GS配置（NGSのみ）を仮定した時の波面推定精度
横軸：location
r0=15.6cm
GS配置：半径４５秒のリングに3つのNGS

## Slide 8: トモグラフィック波面再構成の妥当性
トモグラフィック再構成行列はモデル化されたものを使用
現実の観測にどこまで対応できるか？
トモグラフィック再構成
・高度プロファイル
・大気揺らぎパワースペクトル
・位相⇔slope関係
・波面センサーの位置関係
・GS配置 など
モデル化
On-sky観測では、現実の観測コンディションや装置の機械的特性など、トモグラフィーモデルに含めきれないパラメータの影響を受けると予想できる。
既定のトモグラフィーモデルが現実のon-sky観測に適用できているかを検証し、MOAOの実用化に向けて課題点を洗い出すことが必要
パラメータ

## Slide 9: トモグラフィック再構成行列を 経験的に求める手法
Learn & Apply 法 （Vidal et al.2010）
  EAGLE(Elt Adaptive optics for GaLaxy Evolution)のMOAO実証装置CANARYのトモグラフィーアルゴリズムとして提案
  共分散行列の計算にはon-skyで実際に測定されたSlopeデータを用いる
  行列計算のために一定期間データを記録、蓄積 ⇒ Learn
  計算した行列を適応 ⇒ Apply
実際の観測コンディション、装置の機械的特性、大気揺らぎの性質等を反映したトモグラフィック再構成行列を経験的に導くことができると期待される。
再構成行列の構造を比較することでトモグラフィー手法の課題点の洗い出しに繋がる
共分散行列

## Slide 10: 経験的トモグラフィック波面再構成行列
OL-WFS2
OL-WFS3
OL-WFS1
DM
CL-WFS
Science Field
MMSE法
波面slopeの測定データセット
開ループ測定値( )からサイエンス対象方向の揺らぎ( )を関係付ける行列を
MMSE(Minimum Mean Square Error)法により求める

## Slide 11: RAVEN on-skyデータの解析 （経験的トモグラフィー）
Data Set
Data Set
OL-WFS
1,2,3
CL-WFS
Y
X
L
(データ回収)
t
①
②
波面再構成
Slope
推定波面
Error
③
経験的トモグラフィー
MMSE法による
経験的トモグラフィック再構成行列
Original

## Slide 12: データ
 | Tomographic Error | Tomographic Error(TT-free) | Original RMS | Original RMS (TT-free)
平均RMS [nm] | 640.90 | 490.58 | 1026.2 | 771.17
Σ [nm] | 142.92 | 66.528 | 241.79 | 123.82
観測名 ：Fd38
観測日時 ：2015/6/23 19:53:19 ~ 19:55:51 (132秒)
Science Channel ：ch2
AO モード ：NOAO (LGS無し)

## Slide 13: 経験的トモグラフィー推定結果1
データ記録時間 90秒～120秒
データ記録時間 60秒～120秒

## Slide 14: 経験的トモグラフィー推定結果2
データ記録時間 30秒～120秒
データ記録時間 0秒～120秒

## Slide 15: 経験的トモグラフィック推定の性能評価
行列計算のためのデータ記録終了（120秒地点）から5秒後のWFEの平均値
データ記録時間を5秒間隔で変化
RMS [nm]
記録時間を長く取るほどWFEが減少
トモグラフィー推定の精度を上回る精度を確認

## Slide 16: 特異値によるノイズ依存性の低減
経験的トモグラフィック再構成行列の特異値
1e-10未満 6個 （計算不能）
1e-0未満 21個
低すぎる特異値は疑似逆行列の計算時に省くことで、推定のノイズ依存を調整
特異値 全432個

## Slide 17: 特異値によるノイズ依存性の低減
Criteria : 10^-10
Criteria : 1

## Slide 18: 特異値によるノイズ依存性の低減
行列構造の比較
Criteria : 10^-10
Criteria : 1
比較
比較
上：経験的トモグラフィック再構成行列
右：トモグラフィック再構成行列（モデル）
比較的大きい特異値までカットするとモデル行列の構造が捉えられる
⇒ トモグラフィーのモデルを経験的に再現している可能性

## Slide 19: まとめと今後の展望
まとめ
  2015年6月のRAVEN on-sky測定データにLearn & Apply法を適用し、経験的にトモグラフィック再構成行列を構成。
  既定の再構成行列によるトモグラフィーと経験的トモグラフィーの精度を比較 ⇒ データ記録時間によっては経験的トモグラフィーの精度が上回る結果。
  経験的トモグラフィック再構成行列の推定性能及び行列構造と特異値との関連性の示唆。
Future Work
  経験的トモグラフィック再構成行列の構造からトモグラフィーのモデルとの対応関係を分析。
  on-sky観測においてトモグラフィー性能に影響を与えるパラメータを洗い出す。