## Slide 1: 南極2m赤外線望遠鏡計画 ～南極でのGRB観測～
沖田博文 (東北大・天文)
第52次南極地域観測隊夏隊同行者
2010年8月27日 GCOE研究会 ガンマ線バーストによるダークな宇宙の観測に向けたワークショップ＠京都大学

## Slide 2: 45cm可視・赤外線宇宙望遠鏡： 検出限界の評価
沖田博文 (東北大・天文)
第52次南極地域観測隊夏隊同行者
2010年8月27日 GCOE研究会 ガンマ線バーストによるダークな宇宙の観測に向けたワークショップ＠京都大学

## Slide 3
小型科学衛星3号機に搭載可能な最大サイズの口径45cm可視・赤外線望遠鏡＋ダイクロイックミラーによる3色同時撮像によってGRB残光を即座に観測し、GRBのPhotometric Redshiftの決定を実現する。
GUNDAM 450
Gamma-ray burst for UNravelling Dark Ages Mission 450mm Telescope
サイズ：95cm x 95cm 程度
重 量：バス 200kg + ミッションペイロード 200kg
電 力：150W, 300W(OPTION)
・観測波長<2.2um
・コールドストップ搭載
地球周回軌道でも機械式冷凍機のみで深い検出限界を達成する(目標)

## Slide 4
95 cm
95 cm
コンプトンカメラ
または
コーデッドマスク
40 cm
80 cm
直径 45cm 望遠鏡
光・近赤外
カメラ
OPT ： 0.5 – 1.0 μm
NIR1 ： 1.0 – 1.5 μm
NIR2 ： 1.5 – 2.2 μm
ガンマ線
スペクトロメータ
10 – 1 MeV
(z = 3.1 – 7.2)
(z = 7.2 – 11.3)
(z = 11.3 – 15.4)
2010.08.02米徳さんスライドより転用

## Slide 5
95 cm
95 cm
直径 45cm
望遠鏡
光・近赤外
カメラ
コンプトンカメラ
または
コーデッドマスク
ガンマ線
スペクトロメータ
10 – 1 MeV
2010.08.02米徳さんスライドより転用

## Slide 6
GUNDAM 450
Gamma-ray burst for UNravelling Dark Ages Mission 450mm Telescope
宇宙望遠鏡のメリット
・シーイングがない
・地球大気の吸収がない
・地球大気の放射の影響を受けない
空間分解能は回折限界を達成
任意の波長で観測可能
深い検出限界を達成
但し45cmと口径が小さいので空間分解能は特にメリットがあるとはいえない
回折限界0.4-1.0arcsec程度。
しかし・・・
口径45cmの望遠鏡にしてはきわめて高コスト(宇宙望遠鏡、赤外検出器x2枚)
短い寿命(3年？)
地球周回軌道(太陽同期極軌道？)では熱源(太陽、地球、月)の位置関係が刻々変化し観測可能な方向・観測時間に大きな制限
地球の立体角が大きい

## Slide 7
OH夜光
1秒、1m^2、1um、1arcsec^2あたりの光子数
波長 (um)
地球大気の熱放射
望遠鏡の熱放射
270K
黄道光(散乱)
黄道光(熱放射)
岩室生さんHPより
A.T Tokunaga, 1993 (Cox. 1993)

## Slide 8
あかり衛星の場合
向けるのに 7.5min
安定に 5min
撮像 10min
ASTRO-衛生>運用計画HPより
http://www.ir.isas.jaxa.jp
高度745kmの太陽同期極軌道
→昼夜境界線上、1周約100分
太陽・地球・月等の熱源が望遠鏡に入射
しない方向のみ観測可能
1回のポインティング撮像は10分が限界

## Slide 9
WISH計画の場合
Wikipediaより
太陽-地球のラグランジュ点(S-E L2)に配置
→太陽と地球は同じ方向に見える為、観測
可能領域が広い
→地球の立体角が小さく流入熱量が小さい
→温度変化が殆ど生じない
→長時間のポインティングが可能
太陽
地球
WISH HPより
冷凍機を搭載せず、サンシールドによる遮熱とラジエータによる排熱で受動的冷却を行う
（主鏡→100K、 検出器→40K）
ユニークネス

## Slide 10
GUNDAM 450：計算上の仮定(1)
Gamma-ray burst for UNravelling Dark Ages Mission 450mm Telescope
・・・ノイズ強度と光学レイアウトに依存
検出限界
→評価する為にはいくつか仮定が必要
コールドストップの有無
各エレメントの検出器から見た立体角
1ピクセルの見込む視野角
冷却温度 etc..
開口直径 | 450mm
主鏡焦点距離 | 450mm(F1.0)
合成焦点距離 | 8,250mm(F18.3)
ピクセルサイズ | 20x20μm
ピクセルスケール | 0.5’’/pixel
コールドストップ | 有
冷却温度(クライオスタット/その他) | 150K/190K（注1）
視野（注2） | 16.7’x16.7’
(注1)冷却温度は検出限界の計算結果より許容される最大の温度とした。検出器はこれとは別に70K程度まで冷却する必要がある。
(注2)光学系が理想的と仮定すると望遠鏡の視野は検出器のサイズ(画素数)にのみ依存。

## Slide 11
GUNDAM 450：光学レイアウト(概念図)
φ450mm, F1 = 1.0
feff = 8,250mm
0.5 arcsec/pixel
FOV =16.7’x16.7’
コールドストップ
どこにダイクロイックミラーを入れて
光路分割するかは今後検討する
クライオスタット
コールドストップによって検出器は副鏡しか見えない。入射する熱ノイズを大幅にカット

## Slide 12
GUNDAM 450：計算上の仮定(2)
各コンポーネントからの熱放射はgray body
各コンポーネントから検出器の1ピクセルに入る光子数を計算
口径450mm、ピクセルスケール0.5arcsec/pixel
フィルターは0.5-1.0um(OPT), 1.0-1.5um(IR1), 1.5-2.2um(IR2)
望遠鏡、検出器の効率は波長依存せずそれぞれ60%、80%
点光源は(望遠鏡の収差等により)9pixelにまたがって写ると仮定
検出限界は5σ
ダークは1e-/secとし、読み出しノイズは無視
スパイダーの面積は副鏡面積の1%
迷光(ゴースト、フレア)は考慮しない
読み出し時間は無視
実際は無視できない
VIRGO-2K
(HgCdTe)の場合

## Slide 13
GUNDAM 450：計算上の仮定(3)
各コンポーネントの温度・放射率・立体角
名称 | 温度(K) | 放射率(%) | 立体角(str)
クライオスタット内部 | 150 | 10 | 6.28
副鏡 | 190 | 5 | 3.85E-03
スパイダー | 190 | 5 | 3.85E-05
主鏡 | 190 | 90 | 0.121
背景光の温度・放射率
名称 | 温度(K) | 放射率(%)
黄道光(散乱) | 275 | 7.1E-08
黄道光(熱放射) | 5800 | 3E-14
銀河面(熱放射) | 17 | 0.1
CMB | 2.73 | 100
A.T. Tokunaga(1993)
宇宙望遠鏡なのでOH夜光や地球大気の熱放射は考えない

## Slide 14
GUNDAM 450：計算上の仮定(4)
検出器・フィルターの特性
OPT
IR1
IR2

## Slide 15
GUNDAM 450：photon数
観測波長を2.2um以下と限定するのであれば、鏡190K, クライオスタット150Kでも各コンポーネントの熱放射の影響は黄道光(散乱)以下となり無視できる。
→ほとんど冷却しなくてもOK?
むしろ暗電流を減らす努力(検出器の冷却?)が重要
暗電流1e-/sec

## Slide 16
GUNDAM 450：検出限界
10minで22等(AB)を達成！
Optで検出限界が深いのはIR1,IR2に比べ相対的にフィルター幅が広い事に由来する
22等(AB)～20等(Vega)～5.75E-05(Jy)

## Slide 17
ちなみに…
ピクセルスケールを変更して視野を広げた場合
1ピクセルに入射するノイズが増加して検出限界が悪化
空間分解能も悪くなる 視野とのトレードオフ
10min露出では殆ど検出限界は変わらず22 mag(AB)
視野20’x20’
視野30’x30’

## Slide 18
ちなみに…
口径1.5mクラスの地上望遠鏡で観測した場合･･･
地上望遠鏡なので短波長側で強いOH夜光
大気吸収を考慮したフィルター域(J, H, K)
10minではKバンドで
20.5等(AB)が限界
J
H
K
相対的に狭いフィルター幅・4桁大きいノイズ強度が原因

## Slide 19
GUNDAM 450：まとめ
10分露出でOpt =23mag, IR1=22mag, IR2=22magに到達可能
観測波長を2.2μm以下に限定すれば190K/150K程度の冷却でOK
(実は)暗電流が支配的なので検出器自体の冷却は必要
地球周回軌道でも受動的冷却＋機械式冷凍機でOKかも？
但し地球周回軌道であるので観測可能な領域に大きな制限がかかり、1回の露出時間も10分が限界であり、また100分で1周する軌道とGRBを検出して撮像するまでの時間等の折り合いがつくのかどうか、実際に観測可能かどうかは今後検討しなければならない。
WISHより早く打ち上がるのであれば「受動的冷却」の技術的な実証実験機としての性格も持つことになるかも？

## Slide 20: 南極2m赤外線望遠鏡計画 ～南極でのGRB観測～
沖田博文 (東北大・天文)
第52次南極地域観測隊夏隊同行者
2010年8月27日 GCOE研究会 ガンマ線バーストによるダークな宇宙の観測に向けたワークショップ＠京都大学

## Slide 21
南極大陸内陸高原ドームふじ基地は-80度にもなる極低温環境によって 極めて低い赤外線バックグラウンド・極めて少ない水蒸気吸収という地球上で最も赤外天体観測に適したサイトである。さらに常に卓越した高気圧によって地球上で最も高い空間分解能が得られることも近年分かってきた。加えて1年のうちおよそ3ヶ月は太陽が全く昇らない極夜が続き、2,000時間に渡って連続観測が実施できるユニークな観測地であるとも言える。この利点を生かし、我々は2mクラスの赤外線望遠鏡の建設を目標にドームふじ基地のサイト調査と極低温環境に耐えうる観測装置の基礎開発を行ってきた。 本公演では今年計画されている40cm赤外線望遠鏡による試験観測と将来の2mクラス望遠鏡への展望・南極の連続観測可能性を生かした南極GRB モニタ観測について議論する。

## Slide 22: TMT, E-ELT時代 その1
これらの望遠鏡を用いたGRBフォローアップ観測の実現は正直厳しいのでは？
高感度
高空間分解能
高分散分光
圧倒的な大口径+AOによって天文学に大きな進展
きわめて高い競争倍率
→かといってすばるクラスの望遠鏡もサーベイ等の観測枠増大によって以前
より使いやすくなるとは言えそうにない(だろう)
→観測不能な時間も含め、フォローアップ観測のためには望遠鏡の数も必要
http://www.eso.org/public/teles-instr/e-elt.html
http://www.tmt.org/

## Slide 23: TMT, E-ELT時代 その2
z>10以上のGRBを分光観測するためには絶対的に高い感度と赤外分光ができる装置が必要(もちろんこれらの望遠鏡には搭載されるはず)
6.5m(東京大)
ということでやはりGRBフォローアップ観測は大学所有の望遠鏡がメインか？
1.5m(広島大)
3.8m(京都大)
写真はminiTAO
http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/TAO/
http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~nagata/Kyoto3m/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/hasc/institution/telescope/abstract/index.html

## Slide 24: TMT, E-ELT時代 その3
しかし地上での赤外線観測は困難
Cox (1999)
http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~iwamuro/LECTURE/OBS/atmos.html
(1)大気の輝線放射(OH夜光)
(2)大気の熱放射
(3)望遠鏡の熱放射
(4)大気中の水蒸気による吸収
・背景ノイズは可視光の1,000～1,000,000倍
・観測可能な波長に大きな制限
そこで、南極大陸内陸高原

## Slide 25: 南極 その1
赤外線天文学にとって地球上で最高の観測地
「極夜」の南極大陸内陸高原
標高3,810m
極低温（冬期 -80℃）
極乾燥（PWV 0.2mm）
Yamanouchi+(2003)
Burton+(2005)
極めて低い赤外線バックグラウンド
極めて少ない水蒸気吸収
http://www.nipr.ac.jp/jare/index.html
ドームふじ基地
赤 マウナケア
青 ドームふじ
大気透過率
背景ノイズ
市川隆(2008)

## Slide 26: 南極 その2
さらに接地境界層の上に極めて安定した大気が存在
口径2mの望遠鏡で近赤外線波長で回折限界を達成し、加えて8mのすばる望遠鏡と同等の検出限界、中間赤外線域で他の地上望遠鏡で観測不能な波長で高い感度での観測が可能
これらを踏まえて計算すると・・・
すばる望遠鏡 ©国立天文台
なゆた望遠鏡 ©西播磨天文台
＝
低コスト・東北大
オリジナルの望遠鏡計画
Lawrence+(2004), Agabi+(2006)
シーイング～0.27’’ at 30m
但し接地境界層の厚みは・・・
南極点 280m
Dome C 30m
Dome A 14m
Dome Fuji ??
望遠鏡建設は現実的
Median seeing
0.”27

## Slide 27: 南極 その3
加えて2,000時間にわたる「極夜」の存在
5月～7月は太陽が全く昇らない
24時間周期の変光天体の探査
長期間のモニター観測
GRBフォロアップ観測
南極2m望遠鏡は南半球の天体のみ・1年のうち半年のみという制限はあるが24時間いつでも温帯8mクラスの深い検出限界で観測が可能！
南極の強み

## Slide 28: 南極 その4
しかし実際、南極での望遠鏡設置は困難
南極の環境
・最低気温-80℃
・湿度100％
・温度変化による結露
・ダイヤモンドダスト
輸送・通信
通常の望遠鏡
・雪上車による年1度の補給
→輸送量・人員に制限
・通信衛星からの通信
→回線が細い
但し、他の地上の天文台と比べれば制約は大きいが宇宙望遠鏡と比べると容易に維持・運用でき低コストだと言える。
最も観測条件の優れた南極で観測することが本質的に重要
小型・軽量で-80℃でも動作する望遠鏡の開発が南極天文学実現の鍵
東北大51cm望遠鏡
IK技研HP

## Slide 29: AIRT40
The Antarctic Infra-Red Telescope with a 40cm primary mirror (AIRT40) will be the first optical/infra-red telescope to be set up in Dome Fuji.
Some problems were found from the test observations in Sendai, Japan. We solved these problems with improvements to the original units and by developing additional parts.
Infra-Red Telescope
  →truss
  →small secondary mirror
  →no buffle
Using Solvay Solexis FOMBLIN ZLHT grease
The same material for Bush and Shaft
  →Work even in -80oC
Light weight (<300kg)
Handles
  →for easy transportation
Polar Alignment Stage
Balance Adjuster
  →for easy operation
for minimum thermal emission

## Slide 30: AIRT40
TONIC2 (The TOhoku university Near Infra-red Camera II) is a near infra-red camera for AIRT40 using Reytheon VIRGO-2k astronomical array.
Two optical modes can be selected for TONIC2;
Mode A: narrow field of view (φ5’) camera with cold Lyot stop
Mode-B: φ30 arcminute wide field of view direct camera
Optical layout of Mode-A TONIC2
simple optical system brings more higher efficiency
TONIC2
We have planned observations that use Mode-A TONIC2 with J, H, K-band, and a few narrow band filters during the austral summer of 2010-2011.
Copyright Raytheon
window
collimator
camera
filter
cold Lyot stop
VIRGO-2k detector
pixel scale = 0.8’’
diffraction limit = 1.4’’ @2.3μm

## Slide 31: AIRT40+TONIC2
8月25日組み上げ実験
屋内での実験を終了次第、試験観測
梱包して10月初旬に大井埠頭へ
来年1月「ドームふじ」にて2週間の観測

## Slide 32: まとめ
2010年代後半から2020年前半にかけて小型GRB検出衛星+南極2m望遠鏡のコンビネーションでz>10の宇宙に迫る
1つの答えとして「南極2m望遠鏡」
・TMT, E-ELT時代といってもGRBの地上フォローアップ観測は従来通り大学所有の
望遠鏡がメインとなるだろう
・よりhigh zに迫るにはこれまで以上に赤外線波長で絶対的に高い感度が必要
地上最良のシーイング
温帯8mクラスの検出限界
2,000時間の連続観測
ただし南天しか観測できず、半年は観測不能

## Slide 33
おまけ

## Slide 34: 南極天文コンソーシアム
南極天文コンソーシアムは東北大学・筑波大学・名古屋大学・国立天文台・極地研究所等によって2005年に結成されたドームふじ基地に天文台を建設する事を目的とした有志のコミュニティである。(代表:中井直正 筑波大教授)
東北大学 ・・・ 近中間赤外用2m クラス望遠鏡
筑波大学 ・・・ 10m 級テラヘルツ望遠鏡
を計画
南極天文コンソーシアム 結成
48次隊に付託してサイト調査
2009 瀬田益道(筑波大講師) ドームふじ調査
高藤徳尚(すばる)・沖田博文(東北大) 40cm望遠鏡を用いた初めての天体観測・越冬観測装置・発電モジュールの設置
SODAR
ラジオメーター
高遠和尚(2008)
筑波大HP
・・・
2012年には南極40cm望遠鏡による3色赤外線観測を開始
2010年代後半に2m望遠鏡の稼働を目指す！

## Slide 35
SNODAR
ラジオメーター
理科年表2006
瀬田益道(2009)
高遠徳尚(2008)
2006年度の第48次南極地域観測隊(夏隊)に付託してドームふじ基地の大気透過率と乱流度を測定。

## Slide 36: 研究計画
第52次南極地域観測隊夏隊同行者としてドームふじ基地に赴き、観測条件調査・初期科学観測・駆動技術の立証を行う。
得られた観測データを解析し、「南極天文学」を創造する
観測データから地球環境のモニターが可能か評価する
観測計画 2010年12月下旬～2011年1月初旬（最大３週間)
冬期総合訓練
シーイング測定
DIMM, SNODARを用いて大気擾乱の高さ分布とシーイングの絶対値を測定する。
金星CO雲の2.3μm連続観測
金星の下層大気～雲層のCO吸収線の連続観測によって金星大気の三次元構造の把握を目指す。
大気背景散乱光の測定
大気中の散乱物質の少ない南極では散乱も少ない。中間赤外線波長で日中の天体観測が可能かどうか評価する。
低温下での駆動技術の立証
ドームふじ基地での観測によって低温下での駆動技術を確立する。
ドームふじ基地 ©極地研

## Slide 37
ドームふじまでの道のり
11月中旬 晴海埠頭 出港
11月下旬 フリーマントル 寄港
12月中旬 昭和基地 接岸
12月下旬 昭和基地 出発
1月初旬 ドームふじ 到着
1月下旬 ドームふじ 出発
2月初旬 昭和基地 到着
2月中旬 昭和基地 離岸
3月下旬 シドニー 寄港
4月中旬 晴海埠頭 帰港
昭和基地-ドームふじ1,000km雪上車で2週間
極地研HP
極地研HP
市川隆HP
極地研HP
砕氷艦「しらせ」
東京-昭和基地14,000km
※現在は後継艦「しらせ」
南極観測用雪上車 SM100S型

## Slide 38
崑崙基地(ドームA)
http://www.southpolestation.com/
Dome C
http://www.phys.unsw.edu.au/nature/
2004～
アムンゼン・スコット基地(南極点)
コンコルディア基地(ドームC)
新華通訊社HP
標高4,093m
標高3,280m
SPT
IceCube
アメリカ国立科学財団HP
Lawrence+(2009)
Tosti+(2006)
IRAIT
PILOT
昭和基地
ドームふじ基地
http://www.nipr.ac.jp/jare
CSTAR
PLATO
Yuan+(2008)
Yuan+(2008)